Правила нанесения бортовых идентификационных номеров на маломерные суда

Существуют правила нанесения номеров на маломерные суда. Их наносят контрастным цветом на борта лодки, при этом смотрят за тем, чтобы центр был расположен на расстоянии 1/4 длины корпусной части от форштевня 1-й строкой.

В 2022 году требования к написанию номеров судна не поменялись. Действуют те же требования ГИМС, что были введенны в 2017-ом.

* Высота букв осталась, как и прежде, 15 см.

* Ширина не менее 10 см.

* Толщина линий от 1,5 до 2 см.

* Флаг Российской Федерации обязателен. Размеры флага: 20 на 30 см.

Общая длина номера (примерно): 1650 мм с флагом, 1300 мм без. Высота: 200 мм с флагом, 150 мм без него.

С 1 марта 2022 года судно регистрируется в Реестре один раз и бортовые номера присваиваются судну «пожизненно». После смены владельца перерегистрировать лодку не нужно и номер менять не нужно.

Если нет места, чтобы соответствовать требованиям

Что делать, если нанесение бортового номера на лодку по ГОСТ невозможно — нет места, его не хватает или оно занято? В таких случаях позволяется установить бортовой номер меньшего размера. Место и размеры определяет инспектор ГИМС, после этого информация вносится в «Особые отметки» в Реестр и в судовой билет.

Номер нового образца содержит 11 знаков. Первые 2 буквы — это орган ГИМС в пределах региона, который произвел регистрацию. Следующие 4 цифры — порядковый номер судна. После международного RUS следует номер субъекта Российской Федерации, где прошла регистрация.

Размер номера старого образца (до конца 2016 года)

Требования к написанию бортового номера: размерам букв и цифр, а также к

его расположению не изменились, а вот общий вид поменялся. Ещё прибавили к новому обязательное наличие флага России.

Флаг, относительно новых правил и положений государственной инспекции 2017 г, теперь нужно обязательно наносить на каждую лодку. Не устанавливать его можно только тогда, когда конструкция лодки предполагает наличие флагштока, мачты и на них уже он есть.

Флаг должен быть нанесен на борта маломерного судна после номера, с правого борта лодки он будет находиться ближе к носу, а с левого рядом с центром. Важно учесть этот момент при нанесении флага России.

До 2017 года бортовые номера выглядели так:

Размер старого номера: 820 мм в длину (в Приказе длина не прописана, цифра средняя, исключительно для ориентировки — дана нами исходя из сотни уже готовых номеров) и минимум 150 мм в высоту (а вот эта цифра прописана в Приказе), ширина букв 100 мм (и эта цифра тоже прописана) .

Номер старого образца содержит 9 знаков: 4 цифры и 3 буквы. Буква «Р» означает «Российская Федерация», цифры — порядковый номер учета лодки, последние две буквы кирилицей означает регион.

Информацию подготовил: Старший государственный инспектор по маломерным судам Сургутского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре

Целевич Виталий Сергеевич